## Slide 1
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia
Implementasi dan Capaian Program
Biodiesel Sebagai Program Strategis Nasional
Webinar Ngopini Sawit #4: Mandatori Biodiesel , Tantangan dan Peluang
17 Desember 2020
Direktorat Bioenergi
Ditjen EBTKE

## Slide 2
33.58%
37.15%
20.12%
9.15%
2019
13% – 15% PLT EBT
2% – 5% PLT Bio
2% - 3% Biodiesel
1% – 3% Pellet
Sampah / Biomasssa
6.2% berasal dari PLT EBT
2.95% berasal dari BBN
REALISASI DAN TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL

## Slide 3
LATAR BELAKANG PROGRAM MANDATORI BIODIESEL
Adanya GAP yang besar
antara target pemanfaatan BBN dalam RUEN dengan realisasi
Target RUEN @ 2025: 13,8 Juta kL
Realisasi @ 2019 : 6,39 Juta kL
Indonesia memiliki potensi CPO yang sangat besar
Produksi CPO tahun 2019:
42,8 juta ton.
Besarnya defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor BBM
Mengurangi Emisi GRK
Stabilisasi Harga CPO
Meningkatkan Ketahanan
Energi Nasional
3

## Slide 4
TAHAPAN, TARGET DAN CAPAIAN PROGRAM MANDATORI BIODIESEL (1/2)
Target Tahapan Pencampuran Biodiesel berdasarkan
Permen ESDM No. 12/2015
5

## Slide 5
Sumatera Utara
Kapasitas Terpasang (Aktif) Industri Biodiesel
PT Sintong Abadi | 
35.000 kL | USD 2.444.000
1
PT Musim Mas (Medan) | 
459.770 kL | USD 31.339.031
2
PT Permata Hijau Palm Oleo | 
417.241 kL | USD 56.165.185
3
PT Dabi Biofuels | 
413.793 kL | USD 31.770.370
4
PT Intibenua Perkasatama | 
442.529 kL | USD 55.555.556
5
PT Ciliandra Perkasa | 
287.356 kL | USD 46.581.449
6
PT Pelita Agung Agrindustri | 
798.850 kL | USD 118.947.586
7
PT Cemerlang Energi Perkasa | 
689.655 kL | USD 22.933.333
8
PT Wilmar Bioenergi Indonesia | 
1.603.448 kL | USD 158.126.118
9
PT Bayas Biofuels | 
862.069 kL | USD 85.000.000
10
Riau
Kepulauan Riau
PT Musim Mas (Batam) | 
896.552 kL | USD 172.364.673
11
Lampung
PT LDC Indonesia | 
482.759 kL | USD 78.518.519
12
PT Tunas Baru Lampung Tbk | 
402.299 kL | USD 26.962.963
13
Banten
PT Alpha Global Cynergy | 
12.000 kL | USD 3.000.000
14
Jawa Barat
PT Sinarmas Bio Energy | 
455.400 kL | USD 111.678.349
15
PT Sumiasih | 
114.943 kL | USD 26.666.667
16
PT Darmex Biofuels | 
287.356 kL | USD 57.629.630
17
Jawa Timur
PT Anugerahinti Gemanusa | 
160.920 kL | USD 48.984.354
18
PT Batara Elok Semesta Terpadu | 
287.356 kL | USD 38.000.000
19
PT Wilmar Nabati Indonesia | 
1.665.517 kL | USD 67.629.630
20
PT Energi Baharu Lestari | 
114.943 kL | USD 6.370.370
21
PT Eterindo Nusa Graha | 
45.977 kL | USD 80.548.055
22
Bali
PT Bali Hijau Biodiesel | 
360 kL | USD 222.222
23
Kalimantan Selatan
PT SMART Tbk | 
440.517 kL | USD 59.677.951
24
Kalimantan Timur
PT Kutai Refinery Nusantara | 
419.540 kL | USD 32.310.000
25
Kalimantan Tengah
PT Sukajadi Sawit Mekar | 
402.299 kL | USD 52.222.222
26
Sulawesi Utara
PT Multi Nabati Sulawesi | 
475.862 kL | USD 32.620.407
27
Wilayah | Kapasitas (kL) | Investasi (USD)
Sumatera | 7.791.322 | 893.775.894
Jawa | 3.144.771 | 440.958.834
Kalimantan | 1.262.356 | 144.210.173
Sulawesi | 475.862 | 32.620.407
Total | 12.674.312 | 1.511.565.308
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
6

## Slide 6
Telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 111K/20/MEM/2019 terkait Perubahan Kepmen ESDM Nomor 195K/20/MEM/2020 terkait alokasi Biodiesel tahun 2020 sebesar 9.547.506 kL yang dilakukan oleh 18 BU BBM dan 18 BU BBN
Data volume Alokasi Biodiesel dari BU BBN dan BU BBM
Alokasi Biodiesel Periode 2020

## Slide 7
Perkembangan Produksi Dan Pemanfaatan Biodiesel
Mulai September 2018 diberlakukan perluasan insentif Biodiesel ke seluruh sektor (PSO dan Non PSO) dan pada tahun 2019 terjadi implementasi B20 secara menyeluruh, sehingga terdapat kenaikan realisasi volume Biodiesel pada sektor domestik secara signifikan
Catatan: Data distribusi domestik juga menghitung penjualan B2B ke konsumen di luar kerangka pendanaan BPDPKS
Chart: Realisasi Implementasi Biodiesel *Data s.d November 2020
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*
Produksi | 190000 | 243000 | 1812000 | 2221000 | 2805000 | 3961081 | 1652801 | 3656359 | 3416417 | 6167837.49 | 8399183.7509 | 7925525.2006
Domestik | 119000 | 223000 | 359000 | 669000 | 1048000 | 1844663 | 915460 | 3008474 | 2571569 | 3750066.08 | 6396397.25 | 7729430.9259
Ekspor | 70000 | 20000 | 1453000 | 1552000 | 1757000 | 1629262 | 328573 | 476937 | 187349 | 1802926 | 1319427.5929 | 20589.0455

## Slide 8
Realisasi Penyerapan Biodiesel Tahun 2020
Keterangan:
* Realisasi s.d. 30 Nov 2020
** PO bulan Desember masih estimasi (menunggu laporan BU BBN)
Realisasi Distribusi Biodiesel Tahun 2020
Bulan | Volume (KL) |  | Realisasi Terhadap PO (%)
 | Purchase Order (PO) | Realisasi | 
Januari | 804.699 | 698.808 | 86,84
Februari | 800,211 | 764.968 | 95,60
Maret | 831.479 | 790.414 | 95,06
April | 694.315 | 652.715 | 94,01
Mei | 730.819 | 675.142 | 92,38
Juni | 680.107 | 643.186 | 94,57
Juli | 789.146 | 733.325 | 92,93
Agustus | 753.761 | 674.206 | 89,45
September | 798.587 | 723.910 | 90,65
Oktober | 853.961 | 693.987 | 81,27
November* | 784.092 | 609.895 | 77,78
Desember** | 765.000 | - | -
Total | 9.286.177 | 7.729.431 | 90.71
Diproyeksikan terjadi penurunan penyerapan Biodiesel tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19
(sesuai dengan penurunan konsumsi solar)
Chart: 
Alokasi vs Realisasi | 0.8024 | 0.1976
Chart: 
% Realisasi vs PO | 0.899 | 0.101
Realisasi*)
7,73 Juta KL (80,95%)
Realisasi*)
7,73 Juta KL (90,71%)
Total
9,55 Juta KL
Total
8,52 Juta KL
Alokasi vs Realisasi
% Realisasi vs PO
(per November 2020)

## Slide 9
Chart: 
| Januari 2017 | Februari 2017 | Maret 2017 | April 2017 | Mei 2017 | Juni 2017 | Juli 2017 | Agustus 2017 | September 2017 | Oktober 2017 | November 2017 | Desember 2017 | Januari 2018 | Februari 2018 | Maret 2018 | April 2018 | Mei 2018 | Juni 2018 | Juli 2018 | Agustus 2018 | September 2018 | Oktober 2018 | November 2018 | Desember 2018 | Januari 2019 | Februari 2019 | Maret 2019 | April 2019 | Mei 2019 | Juni 2019 | Juli 2019 | Agustus 2019 | September 2019 | Oktober 2019 | November 2019 | Desember 2019 | Januari 2020 | Februari 2020 | Maret 2020 | April 2020 | Mei 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | Agustus 2020 | September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Desember 2020
HIP Biodiesel ex OA (Rp/Liter) | 9362 | 9493 | 9358 | 8815 | 8230 | 8302 | 8131 | 7871 | 7965 | 8518 | 8490 | 8491 | 8000 | 7962 | 8161 | 8356 | 8261 | 8140 | 7949 | 7600 | 7294 | 7341 | 7227 | 6589 | 6371 | 7015 | 7403 | 7387 | 7348 | 6977 | 6970 | 6795 | 6929 | 7358 | 7157 | 7914 | 8706 | 9539 | 8933 | 8019 | 8352 | 6941 | 7321 | 7887 | 9003 | 9265 | 9329 | 9505
Harga CPO (Rp/Kg) | 9239 | 8980 | 8428 | 8463.4 | 8129.2941 | 8210 | 8016 | 7712 | 7822 | 8462 | 8411 | 8406 | 7841 | 7810 | 8029 | 8230 | 8118 | 7954 | 7740 | 7300 | 6932 | 6957 | 6794 | 6086 | 5872 | 6628 | 7101 | 7078 | 7026 | 6598 | 6573 | 6394 | 6556 | 7038 | 6813 | 7690 | 8599 | 9573 | 8901 | 7806 | 8316 | 6773 | 7272 | 7903 | 9058 | 9393 | 9465 | 9705
HIP Solar (Rp/Liter) | 4865.81 | 4865.81 | 4865.81 | 5400.46 | 5400.46 | 5400.46 | 5043.47 | 5043.47 | 5043.47 | 5206 | 5206 | 5206 | 5981 | 5981 | 5981 | 6608 | 6608 | 6608 | 7388.31 | 7388 | 7388 | 8392.07 | 8994.07 | 8099.33 | 6384.81 | 6115.72 | 6617.27 | 7056.66 | 7164.03 | 7339.52 | 6609.9 | 6754.04 | 6607.02 | 6678.95 | 6593.28 | 6373.79 | 6619.19 | 6673.87 | 5630.2 | 4470.92 | 3083.14 | 2801.4 | 3926 | 4419.43 | 4402.94 | 4085.95 | 4039.91 | 4024.58
Perkembangan Harga CPO, HIP Biodiesel, dan HIP Solar
Harga CPO (Rp/kg)
HIP Biodiesel ex OA (Rp/liter)
Insentif = HIP Biodiesel – HIP Solar
HIP Solar (Rp/liter)

## Slide 10: DAMPAK COVID-19 TERHADAP PROGRAM B30
10
Penurunan demand terhadap bahan bakar Solar yang menyebabkan penyerapan Biodiesel juga mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama di awal masa pandemic.
Penonaktifan pabrik sementara untuk desinfeksi pada beberapa BU BBN, sehingga terhambatnya penyaluran Biodiesel pada beberapa titik serah.
Terhambatnya pelaksanaan komisioning dan penggunaan shore terminal Balikpapan sebagai salah satu fasilitas distribusi secara konsinyasi di Pertamina khususnya untuk Wilayah Timur Indonesia.
Terhambatnya komisioning perluasan pabrik BU BBN.

## Slide 11
Rencana Strategis Pengembangan BBN
Memastikan Program B30 berjalan sesuai target
Melakukan monev secara ketat.
Fasilitasi debottlenecking di lapangan.
Peningkatan infrastruktur penunjang
Memastikan sustainability dari insentif
Rencana Kajian Program Pengembangan B40 dan B50
Melakukan kajian teknis komposisi campuran untuk B40 dan B50
Kajian ekonomi, kesiapan feedstock dan infrastruktur pendukung.
Melakukan uji jalan untuk campuran B40/B50
Kajian peluang penerapan B40/B50 di PLTD eksisting
Program Pengembangan Greenfuels.
Pengembangan program green refinery untuk menghasilkan green diesel, green gasoline dan bio-avtur.
Mengkaji regulasi yang diperlukan, kesiapan teknologi, bahan baku (feedstock), insentif dan infrastruktur pendukung.
Pembangunan industri penunjang (methanol, katalis , dll)
Mendorong Kerja Sama PT Pertamina (Persero) & PT Pupuk Indonesia di Bidang Hidrogenasi CPO.
Balitbang Kementerian ESDM, PT Pertamina PT Pusri, ITB, BPDPKS , serta pihak terkait lainnya akan membuat Demo Plant Stand Alone Green Diesel.
Uji Pilot & Pengujian Produk akan dilakukan pada Desember 2021.
Pemanfaatan Bekas Tambang untuk Lahan EBT (PLTS dan Biofuel/Sawit).
Bekerja sama dengan Ditjen Minerba SDM dan Pemda untuk pendataan potensi lahan bekas tambang yang dapat dimanfaatkan.
Bekerja sama dengan Balitbang KESDM dan Kementan untuk menentukan jenis tanaman yang cocok dengan ketersediaan lahan dan potential off-taker.
1
2
3
4
5
Kajian untuk B40 & B50
Program Greenfuels
Program B30
Hidrogenasi CPO
Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang
11

## Slide 12
 | Issue | Status / Keterangan
Infrasturktur | Perlu dilakukan penambahan tangki penyimpanan dari BU BBN sebagai tambahan buffer jika volume produksi melebihi dari kebutuhan dari BU BBM, maupun tangki penerimaan dari BU BBM seperti shore terminal Balikpapan | Beberapa BU BBN sudah melakukan penambahan tangki penyimpanan. Shore Terminal Balikpapan dalam tahap finalisasi sebelum dilakukan commissioning dan penyaluran.
Kualitas | Perbaikan spesifikasi B100 untuk pencampuran dalam B30 sehingga menyebabkan banyaknya B100 yang off-spec pada awal penyaluran. | Saat ini BU BBN sudah mampu menjaga kualitas sampai dengan titik serah BU BBM, sehingga permasalahan ini sudah berkurang
Logistik | Banyak kapal pengangkutan Biodiesel yang belum menggunakan Nitrogen Blanketing untuk penyaluran sehingga rentan off-spec. Penggunaan truk dengan spesifikasi Non-ODOL (Over Dimension Overload). | Sebagian besar BU BBN telah menggunakan kapal dengan Nitrogen Blanketing. PT Pertamina (Persero) juga telah memberikan relaksasi waktu penggunaan truk Non-ODOL.
Demand | Penurunan demand solar secara nasional yang menyebabkan turunnya volume pemanfaatan Biodiesel, selain itu tidak dapat dicocokkan antara produksi Biodiesel dengan BU BBN dan waktu impor serta penyaluran B30 dari BU BBM | Berkurangnya volume serapan dari Biodiesel dan tidak dapat dikompensasikan pada bulan-bulan berikutnya, diharapkan tambahan kapasitas produksi dari BU BBN yang akan melakukan perluasan pabrik dapat segera terealisasi.
Insentif | Volume penyaluran yang semakin besar. Selisih antara HIP Biodiesel dengan HIP Solar yang meningkat. Kebutuhan pendanaan insentif yang semakin besar. Kesulitan cashflow pada BU BBN karena belum dapat dibayarkannya insentif oleh BPDPKS. | Sudah dilakukan pembahasan melalui Komite Pengarah BPDPKS dan menghasilkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kekurangan dana, antara lain: Pengenaan tarif Pungutan Ekspor progresif untuk CPO dan turunannya. Penghilangan PPN pada penyaluran Biodiesel. Penurunan besaran konversi CPO menjadi Biodiesel.
Permasalahan Utama pada 2020

## Slide 13
Terima Kasih
&
Follow Kami